## Slide 1: Analyse spectrale
Raphaël ARROUAS
Etienne OUSS
Antoine VILLEDIEU de TORCY

## Slide 2: Analyse non-parametrique
Ajouter le texte de la première puce ici
Ajouter le texte de la deuxième puce ici
Ajouter le texte de la troisième puce ici

## Slide 3: Analyse paramétrique : Comparaisons Pisarenko/MUSIC/Prony sur deux signaux audio
Plan :
  Test des algorithmes sur une somme de 20 sinus d’amplitudes normalement distribuées.
  Test des algorithmes en fonction de leur ordre, sur les signaux fluteircam.wav : Détection du fondamental pour un sous-signal stationnaire (note de musique).
  Comparaison, sur fluteircam.wav, et sur un sous-signal pseudo-stationnaire, (musique jouée par une flûte) des partiels détectés : On détermine leur nombre, puis l’écart médian entre les suites de fréquences trouvées entre chaque méthode.

## Slide 4: Test de détection sur 20 sinus
Ici, on teste les 3 algorithmes sur une somme de 20 sinus harmoniques distribués selon une gaussienne.
Fondamental : 220 Hz
Distribution gaussienne centrée en 2500 Hz, d’écart type 1500 Hz
Phase aléatoire pour les 20 sinus
1280 échantillons, fréquence d’échantillonnage 32 kHz

## Slide 5: Test sur 20 sinus (Prony) Bonne détection des sinus, très bonne enveloppe
Fréquences
Droite de regression :
y = 220.024812 x - 2.105263158·10-1
Coefficient de corrélation :
0,9999994014

## Slide 6: Test sur 20 sinus (MUSIC) Bonne détection des sinus, amplitudes sous-évaluées
Fréquences
Droite de regression :
y = 219.975188 x - 1.894736842·10-1
Coefficient de corrélation :
0,9999991836

## Slide 7: Test sur 20 sinus (Pisarenko-Interpolation) Présence de pics parasites, enveloppe correcte (si on prend l’enveloppe convexe), fréquences imprécises (interpolation)
Fréquences
Droite de regression (sans les parasites !) :
y = 221.9090226 x - 29.39473684
Coefficient de corrélation :
0,9999190094

## Slide 8: Détection du fondamental
On choisit un sous-signal pseudo-stationnaire de fluteircam.wav (par exemple, la note Fa entre 4 et 5 secondes)
A priori, la fréquence ou l’amplitude est maximale devrait donc se situer à 350Hz
On teste sur une plage d’ordres les 3 méthodes. On considère que le fondamental est détecté si le maximum d’énergie est situé à ± 10Hz de la fréquence attendue.

## Slide 9: Détection du fondamental : Résultats
MUSIC détecte la fondamentale, pour un ordre ≥ 60 et M ≥ 5*p
Prony détecte la fondamentale, pour un ordre ≥ 100, et n ∈ [10,30] A priori, la fréquence ou l’amplitude est maximale devrait donc se situer à 350Hz
Pisarenko détecte la fondamentale en général, mais très dépendant de paramètres aléatoires (algorithme de puissance inverse initialisé aléatoirement). Sur plusieurs essais, la détection n’a pas été assurée.

## Slide 10: Comparaisons des pics obtenus pour une sous-trame correspondant à une note (pseudo-stationnaire)
On cherche à voir si les méthodes détectent les mêmes partiels
Pour cela, on regarde la médiane et la moyenne des distances euclidiennes de chaque fréquence obtenue par MUSIC/Pisarenko, à la liste des fréquences obtenues par Prony par exemple.
Ainsi, on pourra déterminer si les trois méthodes fournissent des fréquences semblables.

## Slide 11: Pics obtenus avec MUSIC Ordre (110,600)

## Slide 12: Pics obtenus avec Pisarenko Ordre (150)

## Slide 13: Pics obtenus avec Prony Ordre (150,20)

## Slide 14: Comparaisons des pics obtenus pour une sous-trame correspondant à une note (pseudo-stationnaire)
Prony / Pisarenko :
Distance moyenne : 6,2
Distance médiane : 2,9
Ecart-type des distances : 6,8
Conclusion : Les méthodes donnent les mêmes partiels !
MUSIC / Prony :
Il manque un partiel en 2,7 kHz, que l’on enlève pour comparer
Distance moyenne : 2,3
Distance médiane : 1,9
Ecart-type des distances : 2,0
Conclusion : Les méthodes donnent les mêmes partiels !
Sur des signaux stationnaires, les trois méthodes détectent des partiels identiques. En revanche, MUSIC n’a pas détecté le partiel en 2,7 kHz, sur les tests faits.

## Slide 15: Calibrage des méthodes
On essaie de récupérer les fréquences présentes dans le signal complet fluteircam.wav. Toutes les notes sont donc présentes (et donc leurs fondamentales, et partiels).
A priori, on ne sait pas combien on veut en détecter : Difficile de bien calibrer… On teste donc pour différents ordres ces méthodes.
MUSIC : Devrait donner un bon ordre d’idée du nombre des partiels significatifs : Peu de pics parasites sur cette méthode.
Prony : Très (trop ?) sensible au conditionnement des matrices. Difficile d’obtenir un nombre approximatif de partiels.
Pisarenko : Beaucoup de pics parasites, l’information du nombre de partiels est difficile à obtenir.

## Slide 16: Calibrage de Prony p de 20 à 200 avec un pas de 20, n=10,20,30

## Slide 17: Calibrage de Music p de 60 à 160 avec un pas de 10, M=2..6*p

## Slide 18: Calibrage de Pisarenko-Interpolation p de 20 à 300 avec un pas de 10

## Slide 19: Comparaisons des pics obtenus
MUSIC, Pisarenko et Prony donnent environ 20 pics (mais tout dépend du seuil fixé pour les maxima à garder).
On compare avec MUSIC, choisie comme référence, les pics obtenus.
Pour cela, on regarde la médiane et la moyenne des distances euclidiennes de chaque fréquence obtenue par Prony/Pisarenko, à la liste des fréquences obtenues par MUSIC.
Ainsi, on pourra déterminer si les trois méthodes fournissent des fréquences semblables.

## Slide 20: Pics obtenus avec MUSIC Ordre (110,550)

## Slide 21: Pics obtenus avec Pisarenko Ordre (150)

## Slide 22: Pics obtenus avec Prony Ordre (135,40)

## Slide 23: Comparaison des fréquences obtenues pour le signal global (non stationnaire) On ne garde que celles < 2300 Hz pour Prony
MUSIC / Pisarenko :
Distance moyenne : 19,6
Distance médiane : 13,7
Ecart-type des distances : 21
Conclusion : Les méthodes donnent des pics qui diffèrent de manière significative
MUSIC / Prony :
Distance moyenne : 70,4
Distance médiane : 57,6
Ecart-type des distances : 63,6
Conclusion : Les pics sont très differents
Sur des signaux non-stationnaires, il est très difficile de tirer des informations